## Slide 1: Projektseminar SoSe 2020
Hinderniserfassung in maritimer Umgebung
Tutor: M.Sc. Moritz Bühler

## Slide 2: Einführung
Aufgabe: Zustandsschätzung mit Kalmanfilter
Was ist die Motivation dafür?
    Autonomes Fahren nicht nur für PKW und LKW interessant
    Hindernisse müssen erkannt werden
    Vorhersage von Trajektorien
  Schwierigkeiten:
    Tracking abhängig von der Bilderkennung
    Getroffene Annahmen (z.B. Constant Velocity Model)

## Slide 3: Definition von MOT
MOT (Multiple Object Tracking) ist ein sequenzieller Prozess, bei dem Messungen genutzt werden, um die Anzahl und den dynamischen Zustand (Position und Geschwindigkeit) der Objekte zu bestimmen. Dabei basiert dieser Vorgang auf der Detektion.

## Slide 4: Problematik
Anzahl der zu erfassenden Objekte unbekannt bzw. variable
Zustände nicht bekannt
Miss- und Falschdetektion
Datenassoziation nicht immer bekannt

## Slide 5: Problematik

## Slide 6: Constant Velocity Model
Annahme: Objekte bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit
Zustand: 2-D Koordinaten und Geschwindigkeiten
= + T
= + T
=
=

## Slide 7: Global Nearest Neighbour (GNN)
Einfach und schneller Algorithmus
Abruptes Pruning: Nur wahrscheinlichste Hypothese berücksichtigt
Kalman-Filter als Zustandsbeobachter
Schritte
Kalman-Prädiktion
Ermittlung der wahrscheinlichsten Hypothese
Kalman-Update

## Slide 11: Einschränkungen und Vereinfachungen
Keine Garantie, dass die wahrscheinlichste Hypothese der richtigen Assoziation entspricht
Zustandsmodell sei linear
Gauß’sche Wahrscheinlichskeitsdichte der Objektbewegung
Deaths and Births vereinfacht
Wahl der Kalman-Filter Parametern
Geht prinzipiell von einer bekannten Anzahl der Objekte aus

## Slide 12: M/N-Logik
einfacher Zählalgorithmus
Ausnutzen der Unbeständigkeit von Clutter
Zählen der erfolgreichen Detektionen innerhalb von N vorgegebenen Scans
beim Erreichen einer Mindestanzahl M an erfolgreichen Detektionen wird der Track eines Objekts bestätigt

## Slide 13: M/N-Logik

## Slide 14: GM-PHD
Basiert auf RFS-Ansatz
Annahme: lineare Gaussverteilung
Ressourcen sparend
Für variierende und unbekannte Targetanzahl geeignet

## Slide 15: Multi-Target Zustand
: Spawning
: Birthmodel
  : Target dynamik
: survival rate

## Slide 16: Multi-Target Messung
: Falschmessung und Clutter
: Durch Targets erzeugte Messung
: clutter intensity
: detection rate

## Slide 17: Prädiktion und Update
Filter propagiert Summe aus Gaussverteilungen über Zeitschritte
Parallelen zum Kalmanfilter im single-target Umfeld
Anpassung von Mittelwerten und Kovarianzen entsprechen Kalman Prädiktion bzw. Update

## Slide 18: Testdaten
Systemmodel: Const. Velocity

## Slide 19: 3D-Rekonstruktion
Quelle: https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html

## Slide 20: 3D-Rekonstruktion
Pinhole Camera Model

## Slide 21: 3D-Rekonstruktion

## Slide 22: 3D-Rekonstruktion

## Slide 23: 3D-Rekonstruktion und Abstandsschätzung
Abstandsschätzung

## Slide 24: 3D-Rekonstruktion und Abstandsschätzung

## Slide 25: Horizontschätzung
Horizontzustände sind für die Abstandsschätzung in realer Umgebung erforderlich
Horizontzustand: Höhe und Winkel
Constant Position Model
Kalman-Filter notwendig
In jedem Zeitschritt werden drei
Horizontkandidaten geliefert

## Slide 26: Evaluation
Evaluation
    Genutzte Auflösung von 640 Pixel * 480 Pixel
  GNN
    detection rate = 0.999
    M = 3, N = 4 (M/N Alogrithmus)
  PHD
    Detection rate = 0.8
    Survival rate = 0.99
    Clutter intensity =
    Pruning treshold=

## Slide 27: Evaluation: GNN

## Slide 28: Evaluation: GNN

## Slide 29: Evaluation: PHD

## Slide 30: Evaluation: PHD

## Slide 31: Fazit
Anwendbarkeit ist gegeben
    Clutter wird aussortiert
    Trajektorien können rekonstruiert werden
Mögliche Verbesserungen und Herausforderungen
    Wahl der Hyperparamter weiter verbessern
    Bessere Bilderkennung
    Bei Bewegung der Kamera ändern sich ihre extrinsischen Parameter
  Mögliche Erweiterungen
    Labeling der Objekte

## Slide 32: Referenzen

## Slide 34: Pruning
Geringe Gewichte vernachlässigbar Threshold
Nah beieinander liegende Elemente zusammenfassbar Merging Distance
Maximale Anzahl an Elementen

## Slide 35: GM-PHD Prädiktion

## Slide 36: GM-PHD Update

## Slide 37: RFS – Random Finite Set
Menge an Zufallszahlen
M(k) : Anzahl an Targets
N(k) : Anzahl an Messpunkten
Zeitpunkt: k